RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PROGETTO SPERIMENTALE

PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SENSIBILIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI  UN’ ISOLA ECOLOGICA  A MAZARA DUE

PREMESSO che:

- è interesse primario dell’Amministrazione comunale mantenere il decoro urbano su tutto il proprio territorio e adoperarsi affinchè non vengano abbandonati indiscriminatamnete i rifiuti nello stesso;

- è compito dell’Amministrazione comunale favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei rifiuti e la loro differenziazione  al fine di  limitare la produzione di rifiuto da conferire nelle discariche  e recuperare le materie prime di cui si compongono;

- ogni anno l’Amministrazione comunale affronta costi esosi per lo smaltimento dei rifiuti non differenziati oltre alla difficolta nel conferimento in discarica dello stesso in quanto non conforme al codice CER 200301 “Rifiuto urbano non differenziato”, ma costituito da imballaggi misti, vetro, lattine, ecc.;

- la parte di territorio dove si trova il quartiere Mazara Due è soggetta da parte dei cittadini a continui abbandoni di rifiuti urbani non differenziati che oltre alle difficoltà e ai notevoli costi di smaltimento in discarica deturpano il luogo facendo diventare non vivibile questa parte della città;

- è intendimento dell’Amministrazione  dotarsi di un’ isola ecologia  conforme alle disposizioni di legge, da collocare nel quartiere di Mazara Due,  in un’area di proprietà comunale da utilizzare per il conferimento dei rifiuti in modo differenziato;

- l'area da attrezzare ad isola ecologica   è ritenuto da questa Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che tra l'altro sono certamente riconducibili a servizi pubblici essenziali e pertanto non interrompibili;

PROGETTO SPERIMENTALE

Il progetto sperimentale consiste nella  realizzazione da parte di un operatore economico, da individuare tramite un avviso di  manifestazione di interesse, dell’investimento iniziale riguardante le opere minime necessarie per l’allestimento dell’isola ecologica quali la recinzione del lotto, la sistemazione del terreno, la collocazione dei cassoni, la realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza e quant’altro occorra per dare l’opera funzionante e l’espletamento del servizio di monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione  alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L’operatore economico da individuare  provvederà con proprio personale idoneamente formato, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente dell’Amministrazione, al SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SENSIBILIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, all’interno dell’isola ecologica  da realizzare e opererà a supporto dell’Amministrazione  nella gestione operativa delle attività connesse ai servizi di conferimento e avvio a recupero del materiale della raccolta differenziata proveniente dal quartiere di Mazara due.

La modalità di raccolta  del rifiuto e l’assenza di ogni forma di gestione dello stesso da parte degli addetti, sarà  tale da garantire l’assenza di rischi per la salute e l’ambiente.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il  lotto su cui viene realizzata l’isola ecologica ricade nel foglio di mappa n. 140 particella n.  468 ed è di proprietà comunale, le sue dimensioni sono circa di m 14,25 x 24,00 con a sua superficie di mq 342,00.

L’isola ecologica da realizzare si colloca nella fase  antecedente alla raccolta, smaltimento e/o al recupero dei rifiuti, che vengono in tale sede solamente “indirizzati” da privati cittadini, da piccoli commercianti ed artigiani nell’ambito del lecito conferimento di rifiuti assimilati.

Questa attività è inoltre inquadrabile nella predisposizione da parte del comune,  di sistemi di raccolta pubblici idonei a rispondere all’obbligo di gestione dei RSU, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 22/97, che affiancano ed ottimizzano la raccolta stradale o domiciliare.

Per quanto sopra, poiché nell’isola ecologica per le sue caratteristiche  non si configura alcuna ipotesi gestionale di rifiuti,    la sua collocazione non necessita di  alcuna preventiva autorizzazione  a condizione che sia in regola sul versante urbanistico territoriale e in non aperta distonia con l’habitat circostante.

La destinazione urbanistica del lotto è  zona F1 e viabilità di progetto e  le relative norme tecniche recitano che le zone F1 sono zone destinate anche ad accogliere attrezzature ed impianti di carattere collettivo la cui destinazione specifica non è individuata nel PRG.

A tal proposito, poiché l’isola ecologica è un’attrezzatura di carattere collettivo e in essa non viene gestito alcun tipo di rifiuto,  il lotto di proprietà comunale  in cui ricade, zone F1  punto r)  attrezzature di interesse collettivo, urbanisticamente è compatibile con la stessa e non necessita di  alcuna preventiva autorizzazione.

OPERE DA REALIZZARE

L’isola ecologica avrà l’aspetto di “piccola e piacevole area urbana recintata” ed il suo impatto sarà mitigato dalla dotazione di un’adeguata e sorvegliata recinzione perimetrale, sarà dotata di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, dei servizi di lavaggio, di idonei sistemi di illuminazione, sicurezza e accessibilità al pubblico.

Le opere minime necessarie per il suo allestimento saranno  la recinzione del lotto con la collocazione di un cancello scorrevole in profilato in acciaio zincato, la sistemazione del terreno, la collocazione dei cassoni, la realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza e quant’altro occorra per dare l’opera funzionante.

La recinzione realizzata con rete metallica zincata con supporti/pali in ferro o prefabbricati in cemento sarà mitigata da vegetazione naturale che darà un aspetto piacevole all’isola ecologica.

GESTIONE OPERATIVA DELL’ISOLA ECOLOGICA

Compito dell’operatore economico da individuare oltre alla realizzazione delle opere minime necessarie per l’allestimento dell’isola ecologica del quartiere di Mazara due  sarà l’espletamento del servizio di monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione  alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L’operatore  opererà con proprio personale, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, al SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SENSIBILIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI,  nella gestione operativa delle attività connesse ai servizi di conferimento e avvio a recupero del materiale della raccolta differenziata proveniente dal quartiere di Mazara due.

In particolare il personale operante nell’isola ecologica svolgerà le seguenti attività:

- Organizzazione e monitoraggio dei conferimenti dei rifiuti differenziati all’interno dell’isola ecologica, provenienti dal quartiere di Mazara 2, previo concordamento con la RTI che espleta il servizio della raccolta nel territorio comunale e con la piattaforma che riceve il rifiuto;

- Presenziare nell’isola ecologica al momento del conferimento, nonché durante le operazioni movimentazione del materiale conferito;

- Assistenza al Comune sui procedimenti amministrativi e tecnici, per la regolare e corretta gestione dei conferimenti presso le piattaforme che ricevono il rifiuto proveniente dall’isola ecologica di Mazara 2, in relazione ai quantitativi di materiale avviato a recupero;

- Promozione diretta di forme di controllo e di intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del materiale conferito nell’isola ecologica, con la conseguente segnalazione, al Comune, delle criticità riscontrate all’atto del conferimento, al fine di adottare le opportune soluzioni per risolvere le anomalie riscontrate;

- Redazione mensile del bilancio di massa complessivo del materiale conferito all’interno dell’isola ecologica di Mazara 2, in modo di creare una tracciabilità della massa in entrata e della massa in uscita;

- Certificare i livelli di qualità e l’effettivo avvio a recupero del materiale raccolto in maniera differenziata;

- Raccolta ed elaborazione dati attinenti le percentuali di raccolta differenziata effettuata nell’intero quartiere di Mazara 2;

- Trasmettere i dati relativi alla gestione dei rifiuti conferiti presso l’isola ecologica di Mazara 2, con le modalità indicate dall’ufficio ambiente del Comune di Mazara del Vallo, avendo cura di fornire tutte le informazioni richieste;

- Promuovere in diretta collaborazione con il Comune campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito;

- Attività di informazione e sensibilizzazione agli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivata nell’intero quartiere di Mazara 2;

- Monitoraggio e controllo dei conferimenti da parte dei cittadini, attraverso delle convenzioni dirette ed indirette con le associazioni del posto;

- Sensibilizzazione, attraverso una campagna di comunicazione con l’indicazione su come fare la raccolta differenziata;

- Incentivazione, attraverso delle attività di premialità dirette al cittadino con l’unico obbiettivo quello dell’aumento della raccolta differenziata.

Il personale dell’operatore economico da individuare  sarà opportunamente formato affinché possa svolgere al meglio le attività sopra elencate, ed inoltre sarà equipaggiato con tutti i DPI previsti dalla normativa vigente in ambito di sicurezza in ambienti di lavoro.

DURATA DEL PROGETTO SPERIMENTALE

Il progetto sperimentale avrà una durata di 12 Mesi (dodici mesi) a partire dall’inizio dell’affidamento dello stesso e dalla stipula del contratto da sottoscrivere dalle parti.

Entro tale periodo l’operatore economico dovrà raggiungere nei primi sette mesi le percentuali minime di raccolta di differenziata pari a 35 % sul totale di rifiuti annui prodotti nel quartiere di Mazara 2 pari a circa ton 1400.

La gestione dell’isola ecologica potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, solo se le percentuali minime di raccolta di differenziata di cui sopra sono state raggiunte, con una conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti presso i contenitori di prossimità presenti all’interno del quartiere di Mazara due.

COSTO DEL PROGETTO

Per le attività sopra descritte nei precedenti paragrafi relative all’allestimento dell’isola ecologica e alla sua gestione, è stato  stimato  un corrispettivo complessivo pari a € 36.000,00, per l’intera durata pari a 12 mesi del progetto sperimentale di monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, tramite la realizzazione di una isola ecologica a Mazara due.

| QUADRO ECONOMICO |
| --- |
|  | N | GIORNI | MESI | COSTO UNITARIO | COSTO ORARIO | N. ORE | COSTO MENSILE | COSTO GIORNALIERO | COSTO TOTALE |  |
| Operatore ecologico | 2 | 130 | 12 |  | € 16,60 | 3 |  | € 49,80 | € 12.948,00 |  |
| Nolo cassoni scarrabili a cielo aperto, capacità 30mc | 2 |  | 12 | € 80,00 |  |  | € 160,00 |  | € 1.920,00 |  |
| OPERE EDILI INCLUSO ONERI SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI ESTERNA A CARICO DELLA DITTA | € 17.859,27 |  |
| TOTALE | € 32.727,27 | € 32.727,27 |
| IVA AL 10% |  | € 3.272,73 |
| COSTO TOTALE DEL PROGETTO SPERIMENTALE | € 36.000,00 |

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PREVISTO

L’Amministrazione dovrà corrispondere  all’operatore economico individuato il corrispettivo stimato di cui al paragrafo precedente, secondo le seguenti modalità di erogazione:

con 7 quote mensili a partire dal completamento dell’isola ecologica di Mazara due  (primo mese).

Si evidenzia che il saldo corrispondente all’ultima quota  sarà corrisposto solo allorquando   l’operatore economico affidatario raggiungerà  le percentuali minime di raccolta di differenziata pari a 35 % sul totale di rifiuti annui prodotti nel quartiere di Mazara 2  pari a circa ton 1400.

I suddetti corrispettivi verranno pagati dal Comune di Mazara del Vallo a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte della società individuata previo controllo regolarità contributiva della stessa.

IL RUP

Arch. Tatiana Perzia